Schallschutzsektionaltor 39 dB

•	Hochwertige Schallschutzsektionaltore geprüft nach DIN EN ISO 140-3.

• 	Schalldämmwerte bis 39 dB in geschlossener Ausführung.

•	Bis 7 Meter Torbreite möglich.

Sektionaltor 39 dB:

Das Jansen Schallschutzsektionaltor ist nach DIN EN ISO 140-3 geprüft und erreicht einen Schalldämmwert von Rw,p = 39 dB. Das Torblatt besteht aus einer Aluminiumrahmenkonstruktion mit eingesetzter Schallschutzfüllung und Aluminium-Oberfläche.

Das Tor kann bis zu einer Breite von 7.000 mm geliefert werden.

Größere Abmessungen sind auf Anfrage möglich.

Torblatt:

Die Torblattstärke beträgt 80 mm. Ab 3.000 mm Torbreite wird eine Mittelsprosse eingesetzt. Die Laufrollen werden stirnseitig in die Sektion eingesetzt und sind im eingebauten Zustand nicht sichtbar.

Führungsschiene:

Die senkrechte Führungsschiene besteht aus gezogenen Aluminiumprofilen mit beidseitig aufgesteck-

ter Lippendichtung und „Seiteneingreifschutz“. Durch die Teilung der Führungsschiene ist eine einfache Montage und Wartung möglich.

Oberfläche:

Der umlaufende Rahmen besteht aus Aluminiumprofilen. Die Schallschutzfüllung wird mit einer Aluminium-Oberfläche versehen. Standardmäßig wird das Torblatt nach RAL lackiert.

Beschlag:

Standardbeschlag für eine Sturzhöhe von 800 mm, abhängig von der Torgröße. Weitere Beschlagsarten wie Hebungsbeschlag, Dachfolgebeschlag oder als Senkrechtläufer sind möglich.

Antrieb und Steuerung:

Das Schallschutzsektionaltor wird mit einem federlosen Wellenantrieb ausgeliefert. Diese vorteilhafte Antriebstechnik ist sehr wartungsfreundlich und garantiert eine hohe Lebensdauer.

Zusatzausstattung:

- Körperschallisolierung der Führungsschienen

- Sicherheitseinrichtungen: Lichtschranke, Blitz- und/oder Rundumleuchte

- Impulsgeber: Taster, Schlüssel- und Zugschalter, Codierschalter, Radarmelder

- Funksteuerung

- Lichtschranke

- Induktionsschleife

- mechanische und/ oder elektrische Verriegelung

- Schlupftür auf Anfrage möglich