Jansen Tore

Schnelllaufsektionaltor

- Im Innenbereich zur Unterteilung von Hallenflächen, im Außenbereich als Abschluss zur Optimierung des Verkehrsflusses.

- Erreicht eine Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 1.0 m/s.

Torblatt:

Scharnierloses Schnelllaufsektionaltor kann als Aluminiumsprossenkonstruktion oder Paneeltor gestaltet werden. Aluminiumrahmensektionen z. B. ohne senkrechte Sprossen mit Isolierverglasung aus klaren Kunststoffscheiben. Flächenbündiges Torblatt auf der Außen- und Innenseite, da keine Beschlagteile für die Verbindung der Sektionen untereinander benötigt werden. Keine aufgesetzten Seitenscharniere, Mittelscharniere, Boden- und Toprollenhalter auf dem Torblatt. Ab einer Breite von 3500 mm werden kleine Entlastungsbänder innen auf dem Torblatt angebracht, um den Abstand zwischen den Sektionen bei der Umlenkung zu wahren. Laufrollen werden stirnseitig in die Sektion eingesetzt und sind im eingebauten Zustand nicht sichtbar. Nicht sichtbare Schwenklaschen sorgen für eine Verbindung der Sektionen untereinander. Ober- und Unterprofile der Sektion aus Aluminium, die für eine hohe Stabilität des Torblattes sorgen. Boden- und Sturzabdichtung aus EPDM-Profilen mit Dichtlippe.

Tür:

Scharnierloses Schnelllaufsektionaltor kann, in Abhängigkeit von Gewicht und Umlenkung, zusätzlich mit einer Schlupftür ausgestattet werden. Standardschwellenhöhe beträgt ca. 145 mm. Schlupftür mit einer Niedrigschwelle von ca. 25 mm möglich. Als Hauptschließkantensicherung wird dann eine vorlaufende Lichtschranke eingesetzt. Individuelle Anordnung der Tür. Torblatt wird bei integrierter Schlupftür mit aufgesetzten Scharnieren ausgeführt. Tür einschließlich Türschließer und Drückergarnitur. Nebentüren und Festfelder ansichtsgleich zum Torblatt möglich.

Oberfläche:

Bodensektion in RAL 9002 oder RAL 9006. Oberes und unteres Abschlussprofil der Paneelsektionen aus Aluminium, Oberfläche Alu blank. Verglasungssektionen E6/EV1 eloxiert. Torblatt kann in RAL lackiert werden.

Beschlag:

Standardbeschlag für eine Sturzhöhe von mind. 550 mm. Weitere Beschlagsarten wie Hebungsbeschlag, Dachfolgebeschlag oder als Senkrechtläufer möglich.

Führungsschienen:

Senkrechte Führungsschienen verfügen über innere und äußere Profildichtung bis zum Sturz, rundum Eingreifschutz und integrierte Tragseilführung.

Bedienung:

Federloser Wellenantrieb, Öffnungsgeschwindigkeit der Tore je nach Torgröße und Beschlagsvariante bis zu ca. 1,0 m/s. Schließgeschwindigkeit max. 0,30 m/s. Frequenzumrichter für einen materialschonenden Bewegungsablauf des Tores.

Zusatzausstattung:

- Rahmensprossensektionen mit verschiedenen Füllungen (Lochblech, Alublech, Wellengitter)

- Lichtsektionen als Alurahmensektionen (bis 4000 mm ohne senkrechte Sprossen möglich)

- Paneelsektion mit eingeschnittenen eckigen oder ovalen Fenstern

- Eingeschnittene Lüftungsschlitze in Paneelsektionen

- Körperschallisolierung der Führungsschienen

- Sicherheitseinrichtungen (Lichtschranke, Blitz- u./o. Rundumleuchte)

- Impulsgeber (Taster, Schlüsselschalter, Zugschalter, Codierschalter, Radarmelder)

- Funksteuerung

- Lichtschranke

- Induktionsschleife

Zugelassen / geprüft nach:

DIN EN 13241-1.

Lieferzeit:

Die Standardausführung kann in fünf Tagen geliefert werden.