Jansen Tore

Scharnierloses Sektionaltor Pro Iso

- Scharnierloses Sektionaltor aus Stahl- oder Alupaneelen.

- Individuell lieferbar mit Lichtelementen aus z. B. Fiberglas, Echtglas oder Stegdoppelplatten.

Torblatt:

Scharnierloses Torblatt aus geschäumten Stahl- oder Alupaneelen, stucco dessiniert, 40 mm stark, 500 bzw. 625 mm hoch. Zusätzliche Lichtelemente möglich. Die Höhen der einzelnen Sektionen können angepasst werden. Flächenbündiges Torblatt auf der Außen- und Innenseite, da keine Beschlagteile für die Verbindung der Sektionen untereinander benötigt werden. Keine aufgesetzten Seitenscharniere, Mittelscharniere, Boden- und Toprollenhalter auf dem Torblatt. Ab einer Breite von 3500 mm werden kleine Entlastungsbänder innen auf dem Torblatt angebracht, um den Abstand zwischen den Sektionen bei der Umlenkung zu wahren. Laufrollen werden stirnseitig in die Sektion eingesetzt und sind im eingebauten Zustand nicht sichtbar. Nicht sichtbare Schwenklaschen sorgen für eine Verbindung der Sektionen untereinander. Ober- und Unterprofile der Sektion aus Aluminium, die für eine hohe Stabilität des Torblattes sorgen. Boden- und Sturzabdichtung aus EPDM-Profilen mit Dichtlippe.

Oberfläche:

Standardbeschichtung ist RAL 9002 oder RAL 9006. Oberes und unteres Abschlussprofil der Paneelsektionen aus Aluminium, Oberfläche Alu blank. Lackierung des Torblattes in RAL möglich.

Beschlag:

Standardbeschlag für eine Sturzhöhe von mind. 470 mm. Weitere Beschlagsarten wie Niedrigsturzumlenkung 350 mm, Hebungsbeschlag > 470 mm, Dachfolge oder als Senkrechtläufer möglich.

Führungsschienen:

Senkrechte Führungsschienen verfügen über innere und äußere Profildichtung bis zum Sturz, rundum Eingreifschutz und integrierte Tragseilführung.

Zusatzausstattung:

- Paneelsektion mit eingeschnittenen eckigen oder ovalen Fenstern

- Rahmensprossensektionen mit verschiedenen Füllungen (Lochblech, Alublech, Wellengitter)

- Lichtsektionen als Alurahmensektionen (bis 4000 mm ohne senkrechte Sprossen möglich)

- Eingeschnittene Lüftungsschlitze

- Körperschallisolierung der Führungsschienen

- Sicherheitseinrichtungen (Lichtschranke, Blitz- u./o. Rundumleuchte)

- Impulsgeber (Taster, Schlüsselschalter, Zugschalter, Codierschalter, Radarmelder)

- Funksteuerung

- Lichtschranke

- Induktionsschleife

Zugelassen / geprüft nach:

DIN EN 13241-1.

Lieferzeit:

Die Standardausführung kann in fünf Tagen geliefert werden.