Schallschutzrolltor 29 dB

•	Hochwertige Schallschutzrolltore mit Schalldämmwerten bis 29 dB.

- Äußerst robuster Torpanzer mit hoher Eigenstabilität.

Rolltor 29 dB:

Das Jansen Schallschutzrolltor ist nach DIN EN ISO 140-3 von der MPA Braunschweig geprüft und erreicht einen Schalldämmwert von Rw,p = 29 dB.

Das Tor kann bis zu einer Höhe von 4.000 mm gefertigt werden.

Torpanzer:

Der Torpanzer besteht aus 114 mm hohen Aluminium-Hohlkammerprofilen mit einer Schallschutzfüllung. Die einzelnen Lamellen werden durch ein drehbares Verbindungssystem zu einem Panzer verbunden. Die Elementstärke beträgt 26 mm.

Laufschiene:

Die Laufschiene wird aus verzinktem Stahlblech in geschraubter Bauweise hergestellt.

Antrieb:

Aufsteckantrieb mit eingebauter Fangvorrichtung oder Kettenradantrieb mit separater Fangvorrichtung. Bei Stromausfall kann das Tor über eine Notkurbel bedient werden. Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit: ca. 0,11 m/s. Wartungsfreie Antriebseinheit.

Steuerung:

Steuerspannung 24 V, Drucktaster „Auf-Halt-Zu“ auf Schaltkasten, 16-A-CEE-Stecker für Anschluss an

eine bauseitige Steckdose in Bedienhöhe.

Zusatzausstattung:

- Oberflächenbeschichtung: Farbtöne nach RAL, DB oder NCS

- Bedienelemente: Automatiksteuerung, Impulsgeber, Funksteuerung, Schlüssel- und Zugschalter, Bewegungs- und Radarmelder, Induktionsschleife

- Sicherheitsausstattung: Rundum- und Blitzleuchte, Lichtschranke