Schallschutzrolltor 54 dB

- Hochwertige Doppelpanzer-Rolltore mit Schallschutzwerten bis 54 dB.

- Äußerst robuster Torpanzer mit hoher Eigenstabilität.

Rolltor 54 dB:

Das Jansen Schallschutzrolltor ist nach DIN EN ISO 140-3 von der MPA Braunschweig geprüft.

Zur Realisierung von hohen Schallschutzanforderungen werden zwei Stück Rolltore, jeweils eins auf jeder Sturzseite angebracht. Der Panzerabstand beträgt mind. 260 mm. Zur Erzielung eines Schalldämmwertes von Rw,p = 54 dB werden die Rolltorpanzer zusätzlich mit einer Schallschutzhaube verkleidet.

Torpanzer:

Die Torpanzer bestehen aus 114 mm hohen Aluminium-Hohlkammerprofilen mit einer Schallschutzfüllung. Die einzelnen Lamellen werden durch ein drehbares Verbindungssystem zu einem Panzer verbunden. Die Elementstärke beträgt 26 mm.

Laufschiene:

Die Laufschiene wird aus verzinktem Stahlblech in geschraubter Bauweise hergestellt.

Antrieb:

Aufsteckantrieb mit eingebauter Fangvorrichtung oder Kettenradantrieb mit separater Fangvorrichtung. Bei Stromausfall kann das Tor über eine Notkurbel bedient werden. Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit: ca. 0,11 m/s. Wartungsfreie Antriebseinheit.

Steuerung:

Steuerspannung 24 V, Drucktaster „Auf-Halt-Zu“ auf Schaltkasten, 16-A-CEE-Stecker für Anschluss an

eine bauseitige Steckdose in Bedienhöhe.

Zusatzausstattung:

- Oberflächenbeschichtung: Farbtöne nach RAL, DB oder NCS

- Bedienelemente: Automatiksteuerung, Impulsgeber, Funksteuerung, Schlüssel- und Zugschalter, Bewegungs- und Radarmelder, Induktionsschleife

- Sicherheitsausstattung: Rundum- und Blitzleuchte, Lichtschranke